## Slide 1: مدارهای منطقی
وحید حقیقت دوست
haghighatdoost@shahed.ac.ir
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost
دانشکده فنی و مهندسی
فصل چهارم-منطق ترکیبی
Combinational Logic

## Slide 2: مطالب این فصل

## Slide 3: combinational and sequential circuits (مدارهای ترکیبی و ترتیبی)
Logic circuits for digital systems may be combinational or sequential.
A combinational circuit consists of logic gates whose outputs at any time are determined from only the present combination of inputs.
A combinational circuit performs an operation that can be specified logically by a set of Boolean functions.
In contrast, sequential circuits employ storage elements in addition to logic gates.
Their outputs are a function of the inputs and the state of the storage elements.

## Slide 4: combinational circuits (مدارهای ترکیبی)
خروجی مدارهای ترکیبی به مقادیر سیگنال ها در ورودی خود واکنش نشان می دهند و مقدار سیگنال خروجی را تولید می کنند و اطلاعات باینری را از داده های ورودی داده شده به داده های خروجی مورد نیاز تبدیل می کنند.
در بسیاری از کاربردها، منبع و مقصد، ثبات های ذخیره سازی هستند.
اگر ثباتها به همراه گیتهای منطقی بکار روند، کل مدار با نام مدار ترتیبی شناخته خواهد شد.

## Slide 5: Analysis Procedure (روش تحلیل)
This task starts with a given logic diagram and culminates with a set of Boolean functions, a truth table, or, possibly, an explanation of the circuit operation.
تحلیل یک مدار ترکیبی به این معنی است که ما تابعی را که مدار پیاده سازی میکند را معین کنیم.
اولین قدم برای اینکه بدانیم یک مدار ترکیبی است، این است که فاقد هرگونه گیت با فیدبک (بازخورد) باشد.
مدارهای بارخوردی، مدار ترتیبی را توصیف میکنند.

## Slide 6: توابع بولی خروجی را از نمودار منطقی بدست آورید:
1. یک توابع بولی، برای هر خروجی گیت تعیین کنید.
2. توابع بولی را برای این گیت ها پیدا کنید.
3. فرآیند ذکر شده در مرحله 2 را تکرار کنید تا خروجی های مدار بدست آید.
4. با جایگزینی مکرر توابع تعریف شده قبلی، توابع بولی خروجی را بر حسب متغیرهای ورودی بدست آورید.

## Slide 7: Obtain the output Boolean functions from a logic diagram:
1. Determine the Boolean functions for each gate output.
2. Find the Boolean functions for these gates.
3. Repeat the process outlined in step 2 until the outputs of the circuit are obtained.
4. By repeated substitution of previously defined functions, obtain the output Boolean functions in terms of input variables.

## Slide 8: بدست آوردن توابع بول خروجی از یک مدار منطقی

## Slide 9: Example
The analysis of the combinational circuit of Fig. 4.2 illustrates the proposed procedure.

## Slide 10: Example

## Slide 11: The derivation of the truth table for a circuit is a straightforward process:
1. Determine the number of input variables in the circuit. For inputs, form the possible input combinations and list the binary numbers from to () in a table.
2. Label the outputs of selected gates with arbitrary symbols.
3. Obtain the truth table for the outputs of those gates which are a function of the input variables only.
4. Proceed to obtain the truth table for the outputs of those gates which are a function of previously defined values until the columns for all outputs are determined.

## Slide 12: بدست آوردن جدول درستی از نمودار منطقی بدون نیاز به توابع بول:

## Slide 13: The derivation of the truth table for a circuit is a straightforward process:

## Slide 14: Design Procedure (روش طراحی)
The design of combinational circuits starts from the specification of the design objective and culminates in a logic circuit diagram or a set of Boolean functions from which the logic diagram can be obtained.
طراحی مدارهای ترکیبی با مشخصات مسئله آغاز و به فرم نمودار منطقی یا مجموعه ای از توابع بول که به کمک آنها نمودار منطقی حاصل میشود، پایان می یابد.

## Slide 15: Design Procedure (روش طراحی)
روال طراحی شامل موارد زیر است:

## Slide 16: Example: Code Conversion
کد افزونگی 3
به هر عدد سه واحد اضافه میشود.
اعداد معتبر در BCD، صفر تا 10 هستند.
ترکیب اعداد 11 تا 15 در ورودی امکان وقوع ندارند!؟

## Slide 19: Binary Adder
The most basic arithmetic operation is the addition of two binary digits.
This simple addition consists of four possible elementary operations:
  0 + 0 = 0,
  0 + 1 = 1,
  1 + 0 = 1,
  and 1 + 1 = 10.
The first three operations produce a sum of one digit, but when both augend and addend bits are equal to 1, the binary sum consists of two digits.
The higher significant bit of this result is called a carry (رقم نقلی).

## Slide 20: Binary Adder
ابتدایی ترین عملیات حسابی جمع دو رقم باینری است.
عملیات جمع، از چهار عملیات ابتدایی ممکن تشکیل شده است:
  0 + 0 = 0،
  0 + 1 = 1،
  1 + 0 = 1،
  1 + 1 = 10.
سه عمل اول مجموع یک رقمی را تولید می کنند، اما وقتی هر دو بیت مضاف و مضاف علیه برابر با 1 باشند، مجموع دودویی از دو رقم تشکیل می شود.
بیت بالاتر این نتیجه را رقم نقلی (carry) می نامند.

## Slide 21: Half adder and Full adder (نیم جمع کننده و تمام جمع کننده)
نیم جمع کننده دو بیت را با هم جمع میکند و دو خروجی تولید میکند
تمام جمع کننده سه بیت را با هم جمع میکند (دو بیت برای ارقام و یک بیت نقلی قبل) و دو خروجی تولید میکند

## Slide 22: Half Adder(نیم جمع کننده)
We assign symbols and to the two inputs and (for sum) and (for carry) to the outputs.
The truth table for the half adder is listed in Table 4.3 .
The output is 1 only when both inputs are 1.
The output represents the least significant bit of the sum. It is 1 only when only one of inputs is 1.
HA

## Slide 23: Half Adder(نیم جمع کننده)
The logic diagram of the half adder

## Slide 24: Full adder (تمام جمع کننده)
Addition of n-bit binary numbers requires the use of a full adder, and the process of addition proceeds on a bit-by-bit basis, right to left, beginning with the least significant bit.
After the least significant bit, addition at each position adds not only the respective bits of the words, but must also consider a possible carry bit from addition at the previous position.
FA

## Slide 25: Full adder (تمام جمع کننده)

## Slide 26: Implementation of full adder with two half adders and an OR gate

## Slide 27: Example:
consider the two binary numbers A = 1011 and B = 0011.
Their sum S = 1110 is formed with the four-bit adder as follows:

## Slide 28: Example:
consider the two binary numbers A = 1011 and B = 0011.
Their sum S = 1110 is formed with the four-bit adder as follows:
Full adder#1
Full adder#2
Full adder#3
Full adder#4

## Slide 29: Four-bit adder
برای طراحی این مدار با روشهای کلاسیک به یک جدول درستی با وارده نیاز است زیرا 9 ورودی به مدار موجود است.

## Slide 30: انتشار رقم نقلی
جمع دودویی بصورت موازی لازم میدارد که مضاف و مضاف الیه بطور همزمان برای محاسبه موجود باشند.
همچون دیگر مدارهای ترکیبی، در این مدار هم، قبل از داشتن یک جواب صحیح، سیگنال باید از گیتها عبور کند
زمان کل انتشار برابر است با زمان تاخیر انتشار یک نمونه گیت ضربدر طبقات گیتها
طولانی ترین زمان تاخیر انتشار در یک جمع کننده، زمانی است که بیت نقلی برای انتشار در جمع کننده کامل لازم دارد.

## Slide 31: Carry Propagation

## Slide 32: انتشار رقم نقلی
باتوجه به شکل مدار تمام جمع کننده در هر طبقه، سیگنالهای و هنگامی به ثبات میرسند که گیتهای مربوطه شان انتشار یافته باشند.
این دو سیگنال که در همه جمع کننده های کامل وجود دارند، به بیت های مضاف و مضاف الیه ورودی وابسته اند.
سیگنال نقلی ورودی از طریق گیت AND و یک گیت OR، که دو سطح گیت را تشکیل میدهند به میرسد.
اگر در مجموع 4 جمع کننده کامل وجود داشته باشد، بیت نقلی خروجی تا ، طبقه گیت وجود خواهد داشت.
برای جمع کننده n بیتی، 2n طبقه گیت وجود دارد تا نقلی ورودی از طریق آنها انتشار یافته و به خروجی برسد.

## Slide 33: انتشار رقم نقلی
زمان انتشار نقلی، فاکتور محدود کننده ای روی سرعت جمع کننده است
اگرچه جمع کننده همواره دارای مقدار در خروجی است ولی خروجی زمانی معتبر و صحیح خواهد بود که فرصت کافی برای انتشار سیگنال از گیت های متصل از ورودی تا خروجی داده شود.
راه حل؟
استفاده از گیت های سریع
افزایش پیچیدگی مدار برای کاهش زمان تاخیر نقلی

## Slide 34: مولد نقلی پیش بینی شونده
is called a carry generate (مولد نقلی)
is called a carry propagate (انتشار نقلی)

## Slide 35: جمع کننده چهار بیتی با پیش بینی نقلی
نقلی ها از درون مول پیش بینی نقلی انتشار می یابند و بعنوان ورودی گیت XOR دوم اعمال میگردند.
همه نقلی های خروجی پس از یک تاخیر در دو طبقه گیت بطور همزمان تولید میشوند
بنابراین تا دارای زمان تاخیر انتشار یکسانی هستند.

## Slide 36: Binary Subtractor (تفریق کننده دو دویی)
The exclusive-OR with output V is for detecting an overflow.

## Slide 37: Overflow (سرریز)
هر گاه دو عدد n رقمی با هم جمع شوند و حاصل جمع n+1 رقم را اشغال کند، گوییم سرریز رخ داده است.
سرریز در کامپیوتر مشکلاتی را ایجاد میکند. اغلب یک فلیپ فلاپ را یک میکند تا توسط کاربر چک شود.

## Slide 38: Example Overflow (سرریز)

## Slide 39: Binary Multiplier (ضرب کننده دو بیتی)

## Slide 40: Binary Multiplier With More Bits
یک مدار ترکیبی ضرب باینری با بیت های بیشتر را می توان به روشی مشابه ساخت.
بیتی از ضریب با هر بیت مضروب به تعداد بیت های مضروب AND می شود.
خروجی باینری در هر سطح از دروازه‌های AND با حاصلضرب جزئی سطح قبلی اضافه می‌شود تا یک محصول جزئی جدید تشکیل شود.
برای بیت های ضریب و بیت های مضروب ، به گیت AND و جمع کننده بیت نیاز داریم تا محصولی از بیت های تولید کنیم.

## Slide 41: Four-bit by three-bit binary multiplier
به عنوان مثال دوم، مدار ضربی را در نظر بگیرید که یک عدد باینری را که با چهار بیت نمایش داده شده است در عددی که با سه بیت نمایش داده شده ضرب می کند.
مضروب را با و ضریب را با نشان دهیم.
از آنجایی که و ، برای تولید محصول هفت بیتی به 12 گیت AND و دو جمع کننده 4 بیتی نیاز داریم.

## Slide 42: Magnitude Comparator (مقایسه گر مقدار)
مقایسه دو عدد، عملیاتی است که مشخص می کند یک عدد بزرگتر، کوچکتر یا مساوی با عدد دیگر است یا خیر.
نتیجه مقایسه با سه متغیر باینری مشخص می‌شود که نشان می‌دهد آیا .
مدار مقایسه دو عدد 𝑛 بیتی دارای ورودی در جدول درستی است و حتی با n = 3 بسیار دست و پا گیر می شود.

## Slide 43: روش الگوریتمی طراحی مقایسه گر
یک الگوریتم روالی است که مجموعه مراحل معینی را مشخص مینماید
برای مقایسه دو عدد (مثلاً) چهار بیتی ضرایب اعداد را به ترتیب نزولی مینویسیم:
دو عدد هنگامی با هم مساوی اند که همه جفت ارقام متناظر با هم برابر باشند:
for
A=B اگر

## Slide 44: روش الگوریتمی طراحی مقایسه گر
برای حالت غیر تساوی هم خواهیم داشت:
for
A=B اگر

## Slide 46: دیکدر ها (Decoder)
کمیت های گسسته اطلاعاتی در سیستم های دیجیتال با کدهای دو دویی نشان داده میشوند.
يك كد دودويي بيتي قادر است عنصر مستقل اطلاعاتي كد شده را نمايش دهد. يك ديكدر مداري است تركيبي كه اطلاعات دودويي را از طريق خط ورودي دريافت نموده و آنها را به حداكثر خط خروجي مستقل منحصر بفرد تبديل مي كند.
ديكدرهايي كه در اينجا مورد بحث قرار میگیرند ديكدرهاي به خطي نام دارند كه در آن است.
هدف از بكارگيري آنها توليد مینترم از متغير ورودي است.
ديكدر داراي ورودي و خروجي بوده و ديكدر نيز ناميده مي شود.

## Slide 47: دیکدر ها (Decoder)
سه ورودي داده و و به هشت خروجي داده تبديل شده اند كه هر خروجي يكي از تركيبات سه متغير ورودي دودويي را نشان مي‌دهد.

## Slide 48: ديكدرهاي با ورودي فعال سازي ديكدر 2 به 4 همراه با ورودي فعال ساز
بعضي از ديكدرها بجاي گيت AND، گيت NAND ساخته مي شوند.
توليد خروجي هاي معكوس شده با ديكدر مقرون به صرفه تر است. يك ديكدر 2 به 4 همراه با ورودي تواناساز كه از گيت هاي NAND ساخته شده است در شكل آمده است

## Slide 49: اتصال دیکدرها با ورودی فعالساز (ساخت دیکدر بزرگتر)
4 * 16 decoder constructed with two 3 * 8 decoders

## Slide 50: ساخت دیکدر 3 به 8 با استفاده از دیکدر 2 به 4

## Slide 52: Combinational Logic Implementation
یک دیکدر مینترم را برای متغیر ورودی تهیه میکند.
چون هر تابع بولی میتواند بر حسب جمع مینترم ها بیان شود، میتوان از دیکدر برای تولید مینترم استفاده کرده و با یک گیت OR بیرونی جمع منطقی آنها را تشکیل داد.
From the truth table of the full adder

## Slide 53: مثال

## Slide 55: Encoder (انکدرها)
An encoder is a digital circuit that performs the inverse operation of a decoder.
An encoder has (or fewer) input lines and output lines

## Slide 56: Encoder (انکدرها)

## Slide 57: محدودیت های انکدر
در هر لحظه از زمان فقط یک ورودی باید فعال باشد.
  اگر دو ورودی فعال شوند، ترکیبات نامفهومی را تولید خواهد کرد. مثلاً اگر D6 و D3 همزمان برابر 1 شوند، خروجی 111 خواهد شد زیرا در این حالت هر سه خروجی برابر 1 است. این خروجی نه 3 و نه 6 را نمایش میدهد
  راهکار؟
    اولویت در ورودی
خروجی انکدر به ازای ورودی 0 برابر 000 خواهد شد کخ متناظر با D0=1 است.
  راهکار؟
    فراهم نمودن یک خروجی بیشتر

## Slide 58: Priority Encoder
عملکرد این انکدر چنان است که اگر دو یا چند ورودی بطور همزمان برابر 1 شوند، ورودی با اولویت بالاتر پیش خواهد افتاد.
v: بیت Validity یا اعتبار خروجی است.

## Slide 59: Priority Encoder

## Slide 60: Priority Encoder

## Slide 61: مالتی پلکسرها (multiplexers)
یک مالتی پلکسر مداری ترکیبی است که اطلاعات را از تعدادی خط ورودی دریافت کرده و آنها را به یک خط خروجی هدایت مینماید.
انتخاب یک ورودی خاص بوسیله مجموعه ای از خطوط انتخاب، انجام میشود.

## Slide 62: مالتی پلکسر چهار به یک

## Slide 63: مالتی پلکسرها (multiplexers)
وجود گیتهای AND و NOT ها در مالتی پلکسر، مدار دیکدر را به خاطر می آورد.
بطور کلی یک مالتی پلکسر، به 1 از یک دیکدر n به ساخته شده که در آن خط به گیت AND، متصل شده است.
خروجی گیتهای AND به تنها گیت OR اعمال میگردد.
سایر مالتی پلکسر با خط ورودی داده و تنها یک خط خروجی اش مشخص میشود.
مالتی پلکسرها ممکن است خط فعالساز داشته باشند

## Slide 64
ساخت مالتی پلکسر با دیکدر و یک لایه گیتهای AND و OR

## Slide 65
ساخت مالتی پلکسر با ابعاد بالاتر

## Slide 66
مالتی پلکسر دو به یک چهارتایی
این مالتی پلکسر بین دو عدد 4 بیتی، یکی را انتخاب کرده و به خروجی میبرد.

## Slide 67: مالتی پلکسر چهار به یک چهارتایی

## Slide 68: Boolean Function Implementation پیاده سازی توابع بول با استفاده از مالتی پلکسر
در بخش قبل پیاده سازی توابع، با استفاده از دکدر را معرفی کردیم که با قرار دادن یک گیت OR در خروجی مینترمهای انتخاب شده، ساخته میشود
مدار مالتی پلکسر بسیار شبیه دیکدر است که یک گیت OR به آن اضافه شده است.
اکنون روش کاراتری برای پیاده سازی یک تابع بول n متغیره با مالتی پلکسر که n-1 ورودی انتخاب دارد را معرفی میکنیم.

## Slide 69: Boolean Function Implementation پیاده سازی توابع بول با استفاده از مالتی پلکسر
ابتدا n-1 متغیر به ورودی ها انتخاب مالتی پلکسر وصل میشوند
تنها متغیر باقی مانده برای ورودی داده مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر متغیر باقی مانده را z بنامیم، هر ورودی داده مالتی پلکسر برابر z، z’، 1 یا 0 خواهد بود.
این متغیرها را بر اساس جدول درستی به ورودی های MUX متصل میکنیم.

## Slide 70: Boolean Function Implementation پیاده سازی توابع بول با استفاده از مالتی پلکسر

## Slide 71: مراحل ساخت توابع بولی با استفاده از مالتی پلکسر

## Slide 72: مراحل ساخت توابع بولی با استفاده از مالتی پلکسر

## Slide 73: مراحل ساخت توابع بولی با استفاده از مالتی پلکسر

## Slide 74: مراحل ساخت توابع بولی با استفاده از مالتی پلکسر

## Slide 75: مراحل ساخت توابع بولی با استفاده از مالتی پلکسر
تست تابع برای ورودی 101

## Slide 76: مراحل ساخت توابع بولی با استفاده از مالتی پلکسر
تست تابع برای ورودی 101

## Slide 77: مثال 2

## Slide 78: ساخت توابع بولی با استفاده از مالتی پلکسر
در مثالهایی که مشاهده کردیم، یکی از متغیرهای ورودی بعنوان ورودی مالتی پلکسر و سایر و سایر متغیرها بعنوان انتخاب کننده مالتی پلکسر اعمال میشدند.
سوال: آیا میتوانیم به روش حل پیشرفته تری فکر کرد؟
مثلاً ترکیب حالتهای مختلف از دو مورد از متغیرها بعنوان ورودی باشد و n-2 متغیر برای انتخاب کننده، استفاده شوند.

## Slide 80: Three-State Gates
گیت سه حالته مداری دیجیتالی است که سه حالت را از خود به نمایش میگذارد
دو حالت، همچون گیتهای معمولی، همان منطق 1 و 0 است
حالت سوم، حالت امپدانس بالا (high-impedance) میباشد.
حالت امپدانس بالا، مثل مدار باز عمل میکند و به این معنی است که خروجی از درون قطع بوده و مدار دارای مفهوم منطقی با ارزشی نیست.

## Slide 81: Three-State Gates
بافر سه حالته را می‌توان یک منطق سه حالته در نظر گرفت. اگر B را روشن کنیم، کلید بسته می‌شود و اگر B را خاموش کنیم، کلید باز می‌شود.
خیلی از دستگاه‌ها توسط یک ورودی فعال Low به نام OE مخفف (Output Enable) که مشخص می‌کند که خروجی دستگاه فعال باشد یا روی حالت ایمپدانس بالا باشد کنترل می‌شوند.
منطق سه حالته را نباید با منطق سه‌ارزشی اشتباه گرفت

## Slide 82: Three-State Gates
حالت امپدانس بالای یک گیت سه حالته، ویژگی خاصی را فراهم میکند که در دیگر گیتها وجود ندارد.
به همین علت، تعداد زیادی از خروجی های سه حالته میتوانند به هم وصل شوند و بدون تاثیر بر روی بار شدن، یک خط مشترک را تشکیل دهند.
بافرهای ۳ حالته می‌توانند در تسهیم‌کننده‌ها (multiplexer) استفاده شوند، مخصوصاً اگر تعداد ورودی‌ها زیاد باشد.
بافرهای ۳ حالته همچنین در گذرگاه‌ها استفاده می‌شوند.

## Slide 83: ساخت مالتی پلکسر با استفاده از بافر سه حالته

## Slide 84: طراحی باس داده 4 بیتی با استفاده از بافرهای سه حالته

## Slide 86: گنجایش خروجی (Fan-out)
در الکترونیک دیجیتال، گنجایش خروجی یا پهنای خروجی برای یک دروازه منطقی عبارت است از تعداد ورودی‌های گیت‌ها که می‌تواند به خروجی یک گیت منطقی متصل شود.
در بیشتر طراحی‌ها، گیت‌های منطقی به هم متصل شده‌اند تا مدارهای پیچیده‌ای را شکل دهند.
فناوری به کار رفته در طراحی گیت‌های منطقی معمولاً این امکان را فراهم آورده‌است که یک خروجی از یک گیت منطقی به چندین ورودی بدون نیاز به مدارهای کمکی متصل شود.
بیشینه گنجایش خروجی عبارت است از: بیشترین تعداد ورودی گیت‌ها از همین نوع است که می‌توان خروجی را به‌طور امن به آنها متصل کرد.
حداکثر گنجایش خروجی برای یک خانواده از گیتهای منطقی معمولاً در دیتاشیت (datasheet) آن قطعه بیان می‌شود.

## Slide 87: End of Chapter 4