## Slide 1: مدارهای منطقی
وحید حقیقت دوست
haghighatdoost@shahed.ac.ir
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost
دانشکده فنی و مهندسی
فصل هفتم-حافظه و منطق برنامه پذیر
Memory and Programmable Logic

## Slide 2: مقدمه
یک واحد حافظه وسیله ای است که اطلاعات دودویی جهت ذخیره شدن به آن منتقل و یا اطلاعاتی که برای پردازش لازم است، از آن دریافت میشود.
اطلاعات از حافظه به ثباتها منتقل و بعد از انجام پردازش، مجدد در حافظه ذخیره میشوند.
اطلاعات برای انتقال به دستگاه های متصل به کامپیوتر از حافظه برداشته و یا در حافظه نوشته میشوند.

## Slide 3: حافظه های ROM و RAM
RAM: حافظه با دسترسی تصادفی
ROM: حافظه فقط خواندنی
Read: عملیات خواندن از حافظه
Write: عملیات نوشتن در حافظه
حافظه فقط خواندنی، یک وسیله منطقی برنامه پذیر است.

## Slide 4: حافظه های ROM و RAM
در بعضی از وسایل منطقی برنامه پذیر ممکن است صدها میلیون گیت مرتبط از طریق صدها هزار مسیر درونی به هم وصل شده باشند.
برای اینکه نمودار منطقی داخلی را به فرم مختصر نشان دهیم، لازم است از یک سمبول گیت خاص قابل اعمال در منطق آرایه استفاده کنیم.

## Slide 5: حافظه های RAM
یک واحد حافظه اطلاعات دودویی را بصورت گروهی از بیت ها به نام کلمه (word) ذخیره مینماید.
کلمه گروهی از بیتهاست که بصورت واحد حافظه وارد یا خارج میشود.
یک گروه هشت بیتی را بیات مینامند.
بسیاری از کامپیوترها کلماتی را بکار میبرند که طولشان مضربی از هشت بیت، یا بایت است.
کلمه 16 بیتی از دو بایت و کلمه 32 بیتی از چهار بایت ساخته میشود.
محاوره بین حافظه و محیط از طریق خطوط داده ورودی و خروجی، خطوط انتخاب آدرس و خطوط کنترلی که جهت انتقال را مشخص میکند صورت میگیرد.

## Slide 6: حافظه های RAM
واحد حافظه با تعداد کلمات و تعداد بیت ها در هر کلمه مشخص میشود.
خطوط آدرس، یک کلمه خاص را انتخاب میکنند. به هر کلمه در حافظه یک عدد شناسایی به نام آدرس تخصیص می یابد
آدرس از 0 تا ادامه دارد. تعداد خطوط آدرس است.

## Slide 7: محتوای یک حافظه 1024×16

## Slide 8: اعمال نوشتن و خواندن
مراحل نوشتن در حافظه:
1- آدرس دودویی کلمه مورد نظر به خطوط آدرس اعمال میگردد
2- بیت های داده ای که باید در حافظه ذخیره شوند به خطوط ورودی داده اعمال میگردند
3- ورودی نوشتن فعال میشود
مراحل خواندن یک کلمه از حافظه
1- آدرس دودویی کلمه مورد نظر به خطوط آدرس اعمال میگردد
2- ورودی خواندن فعال میشود.

## Slide 9: پایه های مربوط به خواندن و نوشتن

## Slide 10: شکل موج و زمان بندی

## Slide 11: شکل موج و زمان بندی
مراحل نوشتن در حافظه:
1- آدرس دودویی کلمه مورد نظر به خطوط آدرس اعمال میگردد
2- بیت های داده ای که باید در حافظه ذخیره شوند به خطوط ورودی داده اعمال میگردند
3- ورودی نوشتن فعال میشود
مراحل خواندن یک کلمه از حافظه
1- آدرس دودویی کلمه مورد نظر به خطوط آدرس اعمال میگردد
2- ورودی خواندن فعال میشود.

## Slide 12: مثال

## Slide 13: DRAM & SRAM

## Slide 14: دیکد کردن حافظه-آدرس دهی حافظه

## Slide 15: یک حافظه 4×4

## Slide 16: ساخت حافظه های بزرگتر با استفاده از ماژولهای کوچکتر حافظه
Using a 2-to-4 decoder, the high two address lines can be used to select the appropriate chip, the low two address lines go to each memory chip.

## Slide 17: دیکد کردن متقارن

## Slide 18: مالتی پلکس کردن آدرس

## Slide 19: مالتی پلکس کردن آدرس
The row address strobe (RAS) enables the eight‐bit row register, and the column address strobe (CAS) enables the eight‐bit column register
(RAS) آگاه گر آدرس سطر
(CAS) آگاه گر آدرس ستون

## Slide 20: تشخیص و تصحیح خطا

## Slide 21: کد همینگ

## Slide 22: کد همینگ
6

## Slide 23: کد همینگ
6

## Slide 25: تعداد بیت کنترل متناسب با طول کلمه در همینگ

## Slide 26: تصحیح تک خطا و تشخیص دو خطا

## Slide 27: حافظه فقط خواندنی ROM

## Slide 28: نوشتن در حافظه ROM با سوزاندن فیوزها

## Slide 29: نوشتن در حافظه ROM با سوزاندن فیوزها

## Slide 30: انواع ROM
ROM: با استفاده از برنامه ریزی ماسک میباشد. براساس سفارش انجام گرفته، در کارخانه تولید و طراحی میشود.
PROM: اقتصادی تر است. در آغاز تمام ارتباطات برقرار هستند (همه بیتها 1 هستند). سوزاندن فیوز با اعمال یک سطح ولتاژ بالا، انجام میشود.
EPROM: حافظه های PROM، پاک شونده هستند. با استفاده از اشعه ماوراء بنفش.
EEPROM یا E2PRM: حافظه های PROM، پاک شونده با سیگنال الکتریکی

## Slide 33: SDR and DDR
همانطور که پیشتر گفته شد این حافظه‌ها از یک خازن و یک ترانزیستور برای نگهداری داده‌ها استفاده می‌کنند. نسل اول این حافظه ها SDR ها بودند که مخفف Single Data Rate بودند. در این حافظه‌ها در هر کلاک پالس یک بیت انتقال می‌یافت. در سال ۲۰۰۰ تکنولوژی DDR معرفی شد که در هر کلاک پالس می‌توانست دو بیت منتقل کند. در شکل زیر تفاوت این دو تکنولوژی را مشاهده می‌نمایید.

## Slide 34
تفاوت نسلهای مختلف حافظه DDR

## Slide 35: End of Chapter 7