## Slide 1: معماری کامپیوتر
وحید حقیقت دوست
haghighatdoost@shahed.ac.ir
https://prof.shahed.ac.ir/cv/haghighatdoost
دانشکده فنی و مهندسی
فصل چهارم-انتقال ثبات ها و ریز عمل ها
register transfer language

## Slide 2: مطالب فصل 4

## Slide 3: سيستم ديجيتالي
مدارات ترتيبي و تركيبي مي تواند براي ساختن سيستم هاي ديجيتالي ساده استفاده شوند
سيستمهاي ديجيتالي ساده معمولاً با يكي از موارد زير شناخته مي شوند:
  ثبات هايي كه در سيستم موجود است.
  عملياتي كه سيستم انجام مي دهد.
براي شناسايي يك سيستم بايد بدانيم:
  چه عملياتي روي داده ها انجام مي شود.
  چه اطلاعاتي بين ثبات ها منتقل مي شود.

## Slide 4: ريزعمل ها
عملياتي كه روي داده هاي ذخيره شده در ثبات ها انجام مي شود ريز عمل ناميده مي شود.
نتيجه عمل يا در ثبات قبلي ذخيره مي شود يا در يك ثبات ديگر.
عمليات داخلي ثبات ها نمونه هايي از ريزعمل های هستند.
شيفت (Shift)
باركردن (Load)
پاك كردن (Clear)
اضافه كردن (Increment)
...

## Slide 5
سازمان داخلی یک کامپیوتر دیجیتال به بهترین نحو توسط موارد زیر مشخص میشود:
1- مجموعه ثبات های آن و وظایف آنها
2- رشته ریز عملهای انجام شده روی اطلاعات دودویی ذخیره شده در ثبات ها
3- واحد کنترلی که موجب آغاز رشته ریز عمل ها میشود

## Slide 6: ريزعمل ها
يك عمليات پايه كه روي داده هاي ذخيره شده در يك يا چند ثبات در طي يك پالس ساعت انجام مي شود ريزعمل نام دارد.
f مي تواندxor ،and ، complement ،sutract ،add ،increment ،clear ،load ،shift يا ... باشد.

## Slide 7: سطح انتقال ثبات
بررسي كامپيوتر از اين ديدگاه، سطح انتقال ثبات (register transfer level) ناميده مي شود.
در اين سطح تمركز بر موارد زير است:
  ثبات هاي سيستم
  تبديل داده ها درون ثبا تها
  انتقال داده ها بين ثبا تها

## Slide 8: زبان انتقال ثبات
به جاي مشخص كردن يك سيستم با كلمات، آن را با يك نوشتن خاص كه زبان انتقال ثبات (RTL) ناميده مي شود نشان ميدهند.
زبان انتقال ثبات مي تواند براي نشان دادن هر ترتيب از ريزعمل ها مورد استفاده قرار گيرد.
زبان انتقال ثبات:
  يك زبان سمبوليك است.
  يك ابزار آسان براي شرح سازمان داخلي كامپيوترهاي ديجيتال است.
  فرآيند طراحي سيستم هاي ديجيتال را تسهيل مي كند.

## Slide 9: نام گذاري ثبات ها
ثباتها معمولاً با حروف بزرگ نام گذاري مي شوند. گاهي اوقات پس از اسم آنها اعداد قرار میگیرد: A, R13, IR
اغلب نامها نشان دهنده كاري است كه ثبات انجام مي شود مثلاً:
بيتهاي ثبات را نیز میتوان نشان داد
MAR - memory address register
• PC - program counter
• IR- instruction register
MAR
15
0
MAR
PC(H)
PC(L)
Register name

## Slide 10: بلوك دياگرام
ثبا تها و محتواي آنها به طور نمادين مي تواند به صورت هاي زير نمايش داده شود
روش هاي معمول رسم بلوك دياگرام ثبا تها
R1
Register
Numbering of bits
Showing individual bits
7 6 5 4 3 2 1 0
Subfields
PC(H)
PC(L)
15 8 7
0
R2
15
0

## Slide 11: انتقال ثبات
كپي شدن اطلاعات يك ثبات به ثبات ديگر انتقال ثبات نام دارد.
يك انتقال ثبات به شكل زير نشان داده مي شود:
  در اين حالت محتواي ثبات R1 به R2 منتقل مي شود.
  انتقال در يك پالس انجام مي شود.
  محتوای R1 تغییر پیدا نمیکند.
R2  R1

## Slide 12: رویدادهای مربوط به انتقال ثبات
يك انتقال ثبات مثل R3  R5 موارد زير را در سيستم ايجاب مي كند:
خطوط انتقال از R5 به R3
بار شدن موازي در R3
خطوط كنترل لازم براي انجام عمليات

## Slide 13: توابع كنترلي
اغلب اوقات عمليات ها فقط زماني كه يك شرط خاص برقرار باشد بايد اجرا شوند.
اين مساله شبيه if در زبان هاي برنامه نويسي است.
در سيستم هاي ديجيتال شرط با يك سيگنال كنترلي (control signal) يا تابع كنترلي (function control) انجام مي شود.
تابع كنترلي به شكل زير نشان داده مي شود:
بدين معني كه اگر P برابر 1 بود، انتقال از R1 به R2 انجام شود یا:
P:R2  R1
if (P = 1) then (R2  R1)

## Slide 14: پياده سازي سخت افزاري انتقالات كنترلي
P:R2  R1
بلوك دياگرام
فرض مي شود است كه ثبات ها حساس به لبه بالارونده هستند
دياگرام زمان بندي

## Slide 15: عمليات همزمان
اگر بخواهيم تعداد دو يا بيشتر عمليات همزمان انجام شود آنها را با كاما (،) از هم جدا مي كنيم:
در اینجا اگر P=1 باشد، بطور همزمان با لبه بالا رونده کلاک هر دو انتقال ثباتی انجام میشود. یعنی R5 به R3 و IR به MAR منتقل میشود.
P: R3  R5, MAR  IR

## Slide 16: علائم اوليه در زبان انتقال ثباتی

## Slide 17: مثال
دستوری بنویسید که جابجایی های زیر را انجام دهد:
الف) انتقال ثبات از R1 به R2
ب) انتقال ثبات از R1 به R2 به شرط P
ج) انتقال ثبات چهار بیت کم ارزش از R1 به چهار بیت با ارزش R2 به شرط P

## Slide 18: مثال
انتقال از ثبات R1 به R2 به شرط اینکه بیت 4 ثبات AC یک باشد.

## Slide 19: ارتباط بين ثبات ها
در يك سيستم ديجيتال با ثبا تهاي فراوان، اتصال مستقيم هر ثبات با ثبا تهاي ديگر امكان پذير نيست.
در سیستمی با n ثبات براي اتصال یک ثبات به دیگران به n-1 خط ارتباطي نياز است.
اگر هر ثبات نيز m بيت باشد در كل به خط ارتباطي نياز است.
به جاي اين كار از يك مجموعه مدار متمركز به نام گذرگاه (BUS) اطلاعات استفاده مي شود.
همچنين مدارهاي كنترلي براي اينكه تعيين كنيم كدام ثبات، ثبات منبع و كدام ثبات مقصد است، مورد نیاز میباشد.

## Slide 20: گذرگاه
گذرگاه يك مسير (متشكل از گروهي از سيم ها) كه اطلاعات روي آن منتقل مي شود.
انتقال مي تواند از منابع مختلف به مقصدهاي مختلف باشد.
ساختار گذرگاه از مجموعه اي از خطوط مشترك تشكيل مي شود كه تعداد آنها يك خط به ازاي هر يك از بيت هاي ثبات ها است.
گذرگاه مشترک به دو صورت است:
  با استفاده از مالتی پلکسر
  با استفاده از بافر سه حالته

## Slide 21: گذرگاه مشترک با استفاده از مالتی پلکسر
تعیین یکی از ثباتها بعنوان مالک گذرگاه مشترک

## Slide 22: گذرگاه
تعداد خطوط گذرگاه = تعداد بيت هاي ثبات ها = تعداد مالتي پلكسرها
اگر n تعداد ثبات ها باشد، آنگاه MUX مورد نیاز است
یک سیستم گذرگاه، k ثبات n بیتی را برای تشکیل یک گذرگاه مشترک n خطی راه دهی مینماید

## Slide 23: Explanation of 8×1 Multiplexer

## Slide 24: انتقال از گذرگاه به يك ثبات
در بخش قبل نحوه تعیین یکی از ثباتها بعنوان مبداً انتقال گذرگاهی شرح داده شد.
در این بخش نحوه تعیین مقصد انتقال گذرگاهی بیان میگردد
انتقال اطلاعات از گذرگاه به داخل يكي از چند ثبات مقصد با اتصال خطوط گذرگاه به ورودي هاي تمام ثبات هاي مقصد و فعال كردن كنترل بار كردن ثبات مقصد خاصي كه انتخاب شده تحقق مي يابد.

## Slide 25: مثال
فرض کنید 8 ثبات ورودی و خروجی روی باس قرار دارند. میخواهیم اطلاعات ثبات 6 را به ثبات 2 منتقل کنیم. خطوط انتخاب مالتی پلکسرهای مدیر باس و دیکدر انتخاب ثبات مقصد را تعیین نموده و با ترسیم سیگنال کلاک بیان کنید که چه زمانی انتقال انجام میشود؟

## Slide 26: گذرگاه با بافر سه حالته
در بافر سه حالته علاوه بر منطق صفر و یک، حالت دیگری به نام High-Ampedance وجود دارد.
این حالت نه صفر است و نه یک و به نوعی حالتی را مشابه زمانی که یک پایه از مدار در هوا معلق است را تداعی میکند.

## Slide 27: طراحی گذرگاه با بافر سه حالته
انتخاب بین 4 بیت ورودی با استفاده از بافر سه حالته

## Slide 28: طراحی گذرگاه با بافر سه حالته
انتخاب بین 4 ثبات 4 بیتی با استفاده از بافر سه حالته

## Slide 29: پرسش کلاسی
برای طراحی یک گذرگاه مشترک بین 64 ثبات 16 بیتی به چه المانهایی و از هر المان به چه تعدادی احتیاج داریم؟

## Slide 30: تشریح انتقال بین ثباتی با استفاده از گذرگاه
توجه داشته باشید که وقتی را استفاده میکنیم. عملاً دو اقدام در حال انجام است:
این انتقال را به دو شکل میتوانیم بنویسم:
حالت اول)
حالت دوم)
در حالت اول گذرگاه به صورت ضمني وجود دارد درحالت دوم به طور صريح بيان شده است

## Slide 31: نکاتی در خصوص RTL
خواندن یک ثبات نیاز به لبه کلاک ندارد ولی برا بار کردن یک ثبات کلاک لازم است.
در توصیف RTL نیاز به ذکر کلاک نیست
دستور RTL مقابل معتبر نیست چون نمیتوان در یک لبه کلاک دو عمل مختلف روی یک ثبات انجام داد و یا دو مقدار مختلف به ثبات لود کرد:
ویا دستورات زیر مجاز نیستند اگر ممکن باشد P وQ هر دو فعال باشند آنگاه این دو عمل قابل انجام نیستند:
نکته: RTL همروند است یعنی ترتیب نوشتن خطوط مهم نیست. برای اینکه ریز عملیات به ترتیب انجام شوند. نیاز به تولید سیگنال های زمانی داریم.
,

## Slide 32: مثال
شکل سخت افزاری را رسم کنید که کد RTL زیر را اجرا نماید:
,

## Slide 33: مثال
شکل سخت افزار زیر داده شده است، کد RTL معادل آن چیست؟
,

## Slide 34: مثال
شکل سخت افزاری را رسم کنید که کد RTL زیر را اجرا نماید:

## Slide 35: مثال
شکل سخت افزاری را رسم کنید که کد RTL زیر را اجرا نماید:
:
:
:
:

## Slide 36: خواندن از / نوشتن در، حافظه RAM
در فصل قبل با تراشه RAM آشنا شدیم.
هر کلمه از حافظه با یک آدرس مشخص میشود.
برای یک حافظه RAM با k خط آدرس و کلمات n بیتی خواهیم داشت:
  n خط داده ورودی
  n خط داده خروجی
  K خط آدرس
  خط کنترل خواندن
  خط کنترل نوشتن

## Slide 37: انتقال از حافظه
در سطح انتقال ثبات حافظه به صورت نماد M نشان داده مي شود.
براي دستيابي به حافظه، آدرس مورد نظر در يك ثبات مشخص قرار داده مي شود.
  اين ثبات Memory Address Register (AR يا MAR) ناميده مي شود.
وقتي حافظه دستيابي مي شود، محتواي AR به عنوان آدرس روي خطوط آدرس حافظه مورد استفاده قرار مي گيرد.

## Slide 38: خواندن از حافظه
براي خواندن يك كلمه از حافظه، زبان انتقال ثبات به شكلي شبيه زير نوشته مي شود:
براي انجام انتقال فوق، اعمال زير انجام ميپذيرد:
محتوای AR روي خطوط آدرس فرستاده مي شود.
سیگنال Read=1 به واحد حافظه فرستاده مي شود (پایه Read فعال میشود).
محتواي آدرس مشخص شده روي خطوط داده (و روی گذرگاه) قرار مي گيرد.
مقدار از گذرگاه به ثبات R1 انتقال پیدا میکند

## Slide 39: نوشتن در حافظه
براي نوشتن در يك كلمه حافظه، زبان انتقال ثبات به شكلي شبيه زير نوشته ميشود
براي انجام انتقال فوق، اعمال زير انجام ميپذيرد:
محتوای AR روي خطوط آدرس فرستاده مي شود.
مقدار R1 به گذرگاه انتقال پیدا میکند
سیگنال Write=1 به واحد حافظه فرستاده مي شود (پایه Write فعال میشود).
مقدار موجود روی گذرگاه، به حافظه منتقل میشود.

## Slide 40: مروري بر ريز عمل هاي انتقال ثبات

## Slide 41: نگاهی اولیه به ثباتها و حافظه
Register | Symbol | Function
Data register | DR | Holds data as a memory operand
Accumulator | AC | Processor register to store data
Instruction register | IR | Holds instruction code
Temporary register | TR | Holds temporary data
Address register | AR | Holds address for the memory
Program counter | PC | Holds the address of the next instruction
Input register | INPR | holds input character
Output register | OUTR | holds output character

## Slide 42
ريزعمل ها در سيستم كامپيوتري به چهار دسته مختلف تقسيم مي شوند:
ريزعمل هاي حسابي
ريزعمل هاي منطقي
ريزعمل هاي شيفت
ريزعمل هاي انتقال ثبات

## Slide 43: ريزعمل هاي حسابي
ريزعمل هاي حسابي پايه عبارت اند:
جمع
تفريق
افزايش يك واحد
كاهش يك واحد
 | جمع
 | تفريق
 | R2 مكمل يك
 | R2 مكمل دو
 | تفريق
 | افزايش يك واحد
 | كاهش يك واحد
 | جمع
 | تفريق
 | R2 مكمل يك
 | R2 مكمل دو
 | تفريق
 | افزايش يك واحد
 | كاهش يك واحد

## Slide 44: مدار عملیات حسابی
S1 | S0 | Cin | Y | Output | ریز عمل
0 | 0 | 0 | B | D = A + B | Add
0 | 0 | 1 | B | D = A + B + 1 | Add with carry
0 | 1 | 0 | B’ | D = A + B’ | Subtract with borrow
0 | 1 | 1 | B’ | D = A + B’+ 1 | Subtract
1 | 0 | 0 | 0 | D = A | Transfer A
1 | 0 | 1 | 0 | D = A + 1 | Increment A
1 | 1 | 0 | 1 | D = A - 1 | Decrement A
1 | 1 | 1 | 1 | D = A | Transfer A

## Slide 45: مدار عملیات حسابی
S1 | S0 | Cin | Y | Output | ریز عمل
0 | 0 | 0 | B | D = A + B | Add
0 | 0 | 1 | B | D = A + B + 1 | Add with carry
0 | 1 | 0 | B’ | D = A + B’ | Subtract with borrow
0 | 1 | 1 | B’ | D = A + B’+ 1 | Subtract
1 | 0 | 0 | 0 | D = A | Transfer A
1 | 0 | 1 | 0 | D = A + 1 | Increment A
1 | 1 | 0 | 1 | D = A - 1 | Decrement A
1 | 1 | 1 | 1 | D = A | Transfer A
Cin
واحد حساب

## Slide 46: ريز عمل هاي منطقي
ريز عمل هاي منطقي ريزعمل هايي هستند كه عمليات دودويي را روي رشته اي از بيتهاي ثبات انجام مي دهند.
عمليات منطقي روي يك بيت داده كار مي كنند به همين دليل به آنها bit-wise میگویند.
از عمليات منطقي مي توان براي دستكاري بيتي (bit manipulations) داده بکار میرود.
به طور كلي ١٦ عمليات متفاوت منطقي مي تواند روي دو متغير دودويي انجام شود

## Slide 47: ريز عمل هاي منطقي
بيشتر سيستمها فقط چهار عمل زير را پياده سازي مي كنند:
AND (), OR (), XOR (), Complement/NOT
عمليات ديگر مي توانند با استفاده از اين چهار ريزعمل ساخته شوند.

## Slide 48: پياده سازي سخت افزاري عمليات منطقي
واحد منطق
S1 | S0 | Output | ریز عمل
0 | 0 |  | AND
0 | 1 |  | OR
1 | 0 |  | XOR
1 | 1 |  | Complement
S1 | S0 | Output | ریز عمل
0 | 0 |  | AND
0 | 1 |  | OR
1 | 0 |  | XOR
1 | 1 |  | Complement

## Slide 49: كاربردهاي ريزعمل هاي منطقي
ريزعمل هاي منطقي مي توانند براي دستكاري بيتي مورد استفاده قرار گيرند.
فرض كنيد داده ها در ثبات A هستند. ثبات B مي تواند براي تغيير محتويات A به کار رود.
Selective-set |  | يك كردن انتخابي
Selective-complement |  | مكمل كردن انتخابي
Selective-clear |  | پاك كردن انتخابي
Mask (Delete) |  | ماسك (حذف)
Clear |  | پاك كردن
Insert |  | درج كردن
Compare |  | مقايسه
Selective-set |  | يك كردن انتخابي
Selective-complement |  | مكمل كردن انتخابي
Selective-clear |  | پاك كردن انتخابي
Mask (Delete) |  | ماسك (حذف)
Clear |  | پاك كردن
Insert |  | درج كردن
Compare |  | مقايسه

## Slide 50: يك كردن انتخابي
در يك كردن انتخابي B براي تعيين بيت هايي از A كه قرار است يك شوند، مورد استفاده قرار مي گيرد.
به ازاي بيت هايي كه در B مقدار يك دارند، بيت هاي معادل آنها در A یک مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.

## Slide 51: مكمل كردن انتخابي
در مكمل كردن انتخابي B براي تعيين بيت هايي از A كه قرار است از صفر يك شوند و از یک صفر، مورد استفاده قرار مي گيرد:
به ازاي بيت هايي كه در B مقدار يك دارند، بيت هاي معادل آنها در A مكمل مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.

## Slide 52: پاك كردن انتخابي
در پاك كردن انتخابيB براي تعيين بيت هايي از A كه قرار است پاك(صفر) شوند، مورد استفاده قرار مي گيرد.
به ازاي بيت هايي كه در B مقدار يك دارند، بيت هاي معادل آنها در A صفر مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.

## Slide 53: عمليات ماسك كردن
در عمليات ماسك كردن،B براي تعيين بيت هايي از A كه قرار است پاك(صفر) شوند، مورد استفاده قرار مي گيرد.
به ازاي بيت هايي كه در B مقدار يك دارند، بيت هاي معادل آنها در A صفر مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.

## Slide 54: عمليات پاك كردن (مقايسه)
در عمل پاك كردن اگر بيت هاي A و B مشابه بود، بیت معادل در A صفر میشود ودر غیر اینصورت بدون تغییر میماند.

## Slide 55: عملیات درج
عملیات درج برای وارد کردن رشته بیت مورد نظر به درون ثبات مورد استفاده قرار میگیرد.
روش انجام عمل درج:
ابتدا يك عمل ماسك براي پاك كردن بيت هاي مورد نظر انجام مي شود.
سپس يك عمل OR براي قرار دادن بيت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرد.
مثال: فرض كنيد مي خواهيم 1010 را به قسمت كم ارزش ثبات A وارد کنیم:
1101 1000 1011 0001 A (Original)
1101 1000 1011 1010 A (Desired)
1101 1000 1011 0001 A (Original)
1111 1111 1111 0000 Mask
0000 0000 0000 1010 Added bits
1101 1000 1011 0000 A (Intermediate)
1101 1000 1011 1010 A (Desired)
AND
OR

## Slide 56: ريزعمل شيفت
در سيستم هاي ديجيتال سه نوع شيفت مختلف وجود دارد:
  شيفت منطقي (logical shift)
  شيفت چرخشي (circular shift)
  شيفت حسابي (arithmetic shift)
تفاوت اين شيفت ها در بيت ورودي سريال است:

## Slide 57: شيفت منطقي
در شيفت منطقي بيت ورودي صفر است
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
shl : شيفت منطقي به چپ
shr: شيفت منطقي به راست

## Slide 58: شيفت چرخشي
در شيفت چرخشي بيت ورودي سريال، بيت خروجي از سمت ديگر ثبات است.
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
cil : شيفت چرخشي به چپ
cir: شيفت چرخشي به راست

## Slide 59: شيفت حسابی
شيفت حسابي براي اعداد علامت دار معني دار است.
شيفت حسابي به چپ عدد درون ثبات را در ٢ ضرب مي كند.
شيفت حسابي به راست عدد درون ثبات را بر ٢ تقسيم مي كند.
در شيفت حسابي، به هنگام شيفت، (ضرب و تقسيم) علامت ثبات را حفظ مي كند.
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
ashl : شيفت حسابی به چپ
ashr: شيفت حسابی به راست

## Slide 60: بررسی سرریز در شیفت حسابی
در شيفت به چپ بايد مساله سرريز (overflow) چك شود.
اگر قبل از شیفت دو بیت آخر با هم متفاوت باشند، پس از عملیات، سرریز رخ خواهد داد:

## Slide 61: پياده سازي سخت افزاري شيفت ها
Serial in R ()
واحد شیفت
Serial in L ()
Select | Output |  |  |  | ریز عمل
s |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | Right Shift
1 |  |  |  |  | Left Shift
Select | Output |  |  |  | ریز عمل
s |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | Right Shift
1 |  |  |  |  | Left Shift

## Slide 62: طراحی یک ALU ساده که عملیات ریاضی، منطقی و شیفت را انجام دهد
Serial in R ()
واحد شیفت
Serial in L ()
واحد منطق
S1 | S0 | Cin | Y | Output | ریز عمل
0 | 0 | 0 | B | D = A + B | Add
0 | 0 | 1 | B | D = A + B + 1 | Add with carry
0 | 1 | 0 | B’ | D = A + B’ | Subtract with borrow
0 | 1 | 1 | B’ | D = A + B’+ 1 | Subtract
1 | 0 | 0 | 0 | D = A | Transfer A
1 | 0 | 1 | 0 | D = A + 1 | Increment A
1 | 1 | 0 | 1 | D = A - 1 | Decrement A
1 | 1 | 1 | 1 | D = A | Transfer A
واحد حساب
Select | Output |  |  |  | ریز عمل
s |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | Right Shift
1 |  |  |  |  | Left Shift
Select | Output |  |  |  | ریز عمل
s |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | Right Shift
1 |  |  |  |  | Left Shift
S1 | S0 | Output | ریز عمل
0 | 0 |  | AND
0 | 1 |  | OR
1 | 0 |  | XOR
1 | 1 |  | Complement
S1 | S0 | Output | ریز عمل
0 | 0 |  | AND
0 | 1 |  | OR
1 | 0 |  | XOR
1 | 1 |  | Complement

## Slide 63
Serial in R ()
واحد شیفت
Serial in L ()
واحد منطق
S1 | S0 | Cin | Y | Output | ریز عمل
0 | 0 | 0 | B | D = A + B | Add
0 | 0 | 1 | B | D = A + B + 1 | Add with carry
0 | 1 | 0 | B’ | D = A + B’ | Subtract with borrow
0 | 1 | 1 | B’ | D = A + B’+ 1 | Subtract
1 | 0 | 0 | 0 | D = A | Transfer A
1 | 0 | 1 | 0 | D = A + 1 | Increment A
1 | 1 | 0 | 1 | D = A - 1 | Decrement A
1 | 1 | 1 | 1 | D = A | Transfer A
واحد حساب
Select | Output |  |  |  | ریز عمل
s |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | Right Shift
1 |  |  |  |  | Left Shift
Select | Output |  |  |  | ریز عمل
s |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | Right Shift
1 |  |  |  |  | Left Shift
S1 | S0 | Output | ریز عمل
0 | 0 |  | AND
0 | 1 |  | OR
1 | 0 |  | XOR
1 | 1 |  | Complement
S1 | S0 | Output | ریز عمل
0 | 0 |  | AND
0 | 1 |  | OR
1 | 0 |  | XOR
1 | 1 |  | Complement
S3 | S2
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
1 | 0
1 | 0
با افزودن دو بیت انتخاب دیگر میتوانیم بین این سه مدار، یکی را انتخاب نماییم.
S3 | S2 | S1 | S0
دیکدر 2 به 4

## Slide 64: واحد عملیات شیفت، منطقی و حسابی
S3 | S2 | S1 | S0 | Cin | عمليات | توضيح
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Transfer A
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Increment A
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Addition
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Add with carry
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Subtract with borrow
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Subtraction
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Decrement A
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | TransferA
0 | 1 | 0 | 0 | X |  | AND
0 | 1 | 0 | 1 | X |  | OR
0 | 1 | 1 | 0 | X |  | XOR
0 | 1 | 1 | 1 | X |  | Complement A
1 | 0 | X | X | X |  | Shift right A into F
1 | 1 | X | X | X |  | Shift left A into F
S3 | S2 | S1 | S0 | Cin | عمليات | توضيح
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Transfer A
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Increment A
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Addition
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Add with carry
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Subtract with borrow
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Subtraction
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Decrement A
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | TransferA
0 | 1 | 0 | 0 | X |  | AND
0 | 1 | 0 | 1 | X |  | OR
0 | 1 | 1 | 0 | X |  | XOR
0 | 1 | 1 | 1 | X |  | Complement A
1 | 0 | X | X | X |  | Shift right A into F
1 | 1 | X | X | X |  | Shift left A into F
8 ریز عمل حسابی
4 ریز عمل منطقی
2 ریز عمل شیفت
برای ساده شدن مدارها، خطوط انتخاب عملیات، در کتاب آقای مانو، اندکی متفاوت از تحلیلی است که با هم در اسلاید قبل انجام دادیم ولی کلیت مربوط به ترکیب سه مدار مختلف حسابی، منطقی و شیفت رعایت شده است.

## Slide 65: پایان فصل چهارم