## Slide 1: معماری کامپیوتر پیشرفته
وحید حقیقت دوست
haghighatdoost@shahed.ac.ir
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost
دانشکده فنی و مهندسی
فصل سوم
Instruction-Level Parallelism and Its Exploitation
Hardware-Based Speculation

## Slide 2: Copyright Notice
Lectures adopted from
Computer Architecture: A Quantitative Approach, 6th edition, John L. Hennessy,‎ David A. Patterson, MK pub., 2019

## Slide 3
Chapter 3
Instruction-Level Parallelism and Its Exploitation
Computer Architecture
A Quantitative Approach, Sixth Edition

## Slide 4: مرور مطالب
هدف غایی در ILP، این بود که پایپ لاین تا جایی که امکان دارد، پر نگه داشته شود.
وجود وابستگی ها مانع از پر شدن پایپ لاین میشود:
  Data Dependency
    True Dependency/Anti dependency/Output Dependency
    هازاردهای RAW/WAR/WAW
  Control Dependency
    Branching and Capacity
توماسولو و اسکوربوردینگ Control hazard ندارند
مخاطرات داده (Data Hazard) توسط توماسولو هندل میشود ولی اسکوربوردینگ در خصوص Output Dependency اجازه ورود نمیدهد و Anti Dependency ها را هم اجازه Complete شدن را نمیدهد .

## Slide 5: اجرای حدس و گمانی
روش Speculation به ما میگوید با شک و تردید، پیش برید ولی حواستون باشه، کاری که انجام میدید ممکن است درست نباشد.
سه مفهوم در خصوص خارج از ترتیب بودن (out of order) دستورات داریم
  Out of order execution
  Out of order completion
  Out of order issue
روشهای اسکوربوردینگ و توماسولو روشهای in order issue بودند یعنی دستورات به ترتیب issue میشدند
در پایپ لاین سنتی استیج ها IF/DEC/EXE/WR بودند
در اسکوربوردینگ DEC تبدیل شد به ISSUE و Read Operan شد
در توماسولو واحد Dispatch را داشتیم

## Slide 6: Hardware-Based Speculation
Execute instructions along predicted execution paths but only commit the results if prediction was correct
Instruction commit: allowing an instruction to update the register file when instruction is no longer speculative
Need an additional piece of hardware to prevent any irrevocable action until an instruction commits
  I.e. updating state or taking an execution
در مواجهه با برنچ ها براساس predicion جلو برویم
تا زمان اطمینان از حدس انجام شده، اجازه تغییر در داده ها را ندهیم
لازم است تا یک صف در خروجی اضافه شود
irrevocable action : فعالیت غیر قابل بازگشت
Notes: irrevocable action
یعنی دستوری که غیر قابل بازگشت باشد

## Slide 7: Reorder Buffer
Reorder buffer – holds the result of instruction between completion and commit
Four fields:
  Instruction type: branch/store/register
  Destination field: register number
  Value field: output value
  Ready field: completed execution?
Modify reservation stations:
  Operand source is now reorder buffer instead of functional unit
برای واحد خروجی، یک صف با نام Reorder Buffer در نظر گرفته میشود. بعد از complete و قبل از commit.
با وجود ROB، در پارامترهای RS ها باید تغییراتی ایجاد شود
Notes: Reorder Buffer یکی است ولی Reservation Station برای هر FU هست.
هر INS قبل از ارسال به FU باید یک ردیف از ROB هم به آن اختصاص پیدا کند.
هر وقت دستور ISSUE شد، دو فیلد اول در ROB نوشته میشود.
پس از انجام عملیات، مقدار Value نوشته میشود.
چه زمانی در رجیستر نوشته میشود؟
زمانی که تمام دستورات قبلی commit شده باشند.

## Slide 8: Reorder Buffer
همانند روش توماسولو هر دستور العمل که خوانده میشود، به یک RS از FU هدایت میشود.
در همان زمان که RS اختصاص می یابد در Reorder Buffer هم مکان آن دستور العمل تعیین میشود.
اگر اپرندها آماده نباشد، باید به RS بگوییم که اپرند از کدام صندلی از Reorder Buffer خواهد آمد.
Reorder Buffer تضمین میکند که دستورات به همان ترتیبی که در منطق برنامه ذکر شده، commit خواهند شد.
وقتی یک دستور اجرا میشود فلگ Ready Field فعال میشود. ولی commit نمیشود.
Notes: Reorder Buffer یکی است ولی Reservation Station برای هر FU هست.
هر INS قبل از ارسال به FU باید یک ردیف از ROB هم به آن اختصاص پیدا کند.
هر وقت دستور ISSUE شد، دو فیلد اول در ROB نوشته میشود.
پس از انجام عملیات، مقدار Value نوشته میشود.
چه زمانی در رجیستر نوشته میشود؟
زمانی که تمام دستورات قبلی commit شده باشند.

## Slide 9: Reorder Buffer
Issue:
  Allocate RS and ROB, read available operands
Execute:
  Begin execution when operand values are available
Write result:
  Write result and ROB tag on CDB , and write Ready field
Commit:
  When ROB reaches head of ROB, update register
  When a mispredicted branch reaches head of ROB, discard all entries
Notes: باید پاسخ به این سوال را بدانیم.
چرا باید دستورات را در صف قرار دهیم و به ترتیب اجرا کنیم؟
-آیا در صورتی که به برنچ برسیم، محاسباتی که انجام دادیم، ایجاد اشکال در الگوریتم میکند یا خیر؟

## Slide 10: Reorder Buffer
Register values and memory values are not written until an instruction commits
On misprediction:
  Speculated entries in ROB are cleared
Exceptions:
  Not recognized until it is ready to commit
Notes: در خصوص Exceptions نباید دستورات بعد از exception اجرا شوند.
در توماسولو و اسکوربرد اگر یک عمل جمع بعد از یک تقسیم باشد و هیچ وابستگی به هم نداشته باشند، چنانچه در تقسیم Exceptions رخ بدهد، آنها عمل جمع را انجام داده اند.
و یا ممکن است برعکس هم باشد. یعنی تقسیم ما از یک دستور دیگر جلو زده تا اجرا شود. در اینصورت باید دستور قبلی تمام شود و بعد از آن وارد Exception Handling شود.

## Slide 11: Exception
مثال1: در اسکوربرد و توماسولو اگر دستور جمع بعد از دستور تقسیم باشد که هیچ وابستگی به هم ندارند، شاهد اجرای خارج از ترتیب دستور جمع خواهیم بود.
مثال2: دیگر اینکه دستور تقسیم بعد از دستور جمع باشد ولی اجرای آن از دستور جمع جلو زده باشد. اگر باعث Exception شود، باید دستور جمع اجرا شده و بعد از آن روال استثنا اجرا شود.
راهکار؟ (Not recognized until it is ready to commit)
در روش Reorder Buffer وقتی Exception رخ میدهد، هیچ اقدامی انجام نمیشود، تا زمانی که دستور العملی که سر صف commit قرار میگیرد، دستور الاعمل استثنا باشد.
همانند زمانی که Miss Prediction رخ داده باشد.
Notes: در خصوص Exceptions نباید دستورات بعد از exception اجرا شوند.
در توماسولو و اسکوربرد اگر یک عمل جمع بعد از یک تقسیم باشد و هیچ وابستگی به هم نداشته باشند، چنانچه در تقسیم Exceptions رخ بدهد، آنها عمل جمع را انجام داده اند.
و یا ممکن است برعکس هم باشد. یعنی تقسیم ما از یک دستور دیگر جلو زده تا اجرا شود. در اینصورت باید دستور قبلی تمام شود و بعد از آن وارد Exception Handling شود.

## Slide 12: Reorder Buffer
سوال:
چنانچه سه دستور ضرب داشته باشیم و بعد از دستور ضرب سوم یک دستور جمع باشد. این امکان وجود دارد که دستور جمع وارد RS خالی مدار جمع کننده شود.

## Slide 13: Reorder Buffer
f10
f10